|  | 产品名称：土壤墒情综合速测仪 产品型号：ZRX-28658 |
| --- | --- |

土壤墒情综合速测仪 型号：ZRX-28658

一、ZRX-28658土壤墒情综合速测仪产品描述

土壤墒情综合速测仪是由数据采集终端和各种环境传感器组成，仪器可将采集的传感器数值通过GPRS/WIFI网络传输至远端服务器或存储至采集终端待客户下载,也可根据客户需要将采集值实时显示至现场LED屏。

二、ZRX-28658土壤墒情综合速测仪可配置的传感器及配件

1.可选配的传感器：

温湿度传感器（含露点和不含露点两种）、气压传感器、光照强度传感器、光合有效辐射传感器、CO2传感器、风向传感器、土壤盐分传感器、蒸发量传感器、风速传感器、雨量传感器、地温传感器、地湿传感器、ph传感器，总辐射传感器、PM2.5传感器、氨气传感器、日照时数传感器、紫外辐射传感器、

2.其他配件：

太阳能供电系统、集线器、防雨箱、LED显示屏、小型气象站支架。

三、ZRX-28658土壤墒情综合速测仪性能特点

1、7寸全彩触摸屏，Android系统，全中文操作菜单。

2、一键式切换，可手动或自动采集数据。

3、交、直流两用。

4、数据保存功能强大，最大可储存120000条数据，即可在主机上查看数据，也可用U盘导出数据。

5、探头具有一致性，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。

6、可将数据通过GPRS/WIFI实时传输至远端服务器。

7、用户可通过向监测仪拨打电话，以短信的形式获得实时监测数据。

8、用户可通过短信设置仪器参数包括报警参数和采集参数。

9、现场可选配LED显示屏。

四、技术参数

1、测试时间：≤2秒

2、记录容量：120000条

3、记录时间间隔：1分～99小时连续可调

五、传感器技术参数

测定指标 参　　数 测定指标 参　　数

温度 范围：-40℃～120℃

精度：±0.4℃

分辨率：0.1℃ PH 范围：pH：0～14

精度：±0.1

湿度 范围：0～100%RH

精度：±3%RH

土壤盐分 范围：0～100%

精度：±0.2%

分辨率：0.1%

土壤湿度 范围：0～100%

精度：±0.2%

分辨率：0.1% 土壤温度 范围：-40℃～100℃

精度：±0.3℃

分辨率：0.1℃；