产品名称：太阳能自动虫情测报灯 产品型号：ZRX-28501 太阳能自动虫情测报灯 型号：ZRX-28501 一、产品特点 太阳能自动虫情测报灯专为农林虫情测报而研制，该灯利用现代光、电、数控技术，实现了虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下，能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口，并可通过GPRS上传数据，以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于：农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。 二、性能特点 1、符合GB/T24689.1-2009虫情测报灯标准。 2、采用不锈钢整体结构。 3、利用光、电、数控技术，自动控制，兼容ATCSP病虫测防系统。 4、彩色7寸LCD触摸屏控制，环境温、湿度及时间LED显示。 5、可分设时段控制，自动转仓和手动转仓均可。 6、也可手动控制转仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空等功能。 7、接虫器自动转换，八位自动转换系统，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆。 8、上、下两层远红外虫体处理仓，更有效的完成杀虫和烘干工作。 9、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后到达85±5℃，处理时间任意可调。 10、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 11、远红外虫体处理、分天存放（无需毒瓶）。 12、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 13、时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。 14、雨控装置开关：将雨水自动排出，有效将雨虫分离，也可增设根据外界雨量变化自动控制工作状态。 15、太阳能供电系统，无需外界电源。 16、防雷装置：有效防止雷击。 17、可增设风速风向、地温地湿、光照、雨量等多种接口。 三、技术参数 1、太阳能电池板：功率:≥240W，蓄电池：DC12V 200Ah/免维护 2、功耗：待机状态≤5W；整灯功率≤450W 3、诱虫光源：20W黑光灯管（主波长365nm） 4、撞击屏：互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm 5、灯管启动性能：5S内启动 6、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后到达85±5℃ 7、绝缘电阻：≥2.5M 8、灯体尺寸：650 mm×650 mm×2000 mm 9、设计寿命≥10年 欧柯奇虫情测报灯不同型号的区别 HAD-KCQ3 交流供电，3层药熏处理虫体 HAD-KCQ1 太阳能3层药熏处理虫体 HAD-KCQ2 远红外处理虫体、接虫器自动转换 HAD-KCQ2+ 7寸触摸屏、时控、温控、转仓可调 ZRX-28501 同HAD-KCQ2+，太阳能供电 HAD-KCQ6 同ZRX-28501，交、直两用供电