产品名称：人体红外测温仪 门式体温筛查仪 产品型号：ZRX-28490 人体红外测温仪 门式体温筛查仪 ZRX-28490 ZRX-28490红外测温带金属安检：有机将红外测温与金属安检融合，通过金属安检门前，先进行 红外人体测温，真人发音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染； 多区位设计：有6,8,12,16,18,24,33等区位设计（需定制） 内置电源：不怕停电，或者临时户外不插电使用，可连续使用2-8小时（需定制） 防水：雨天户外可以照样使用；（（需定制） 操作方式： 面板数字键操作；红外线遥控操作；电脑远程联网操作（定制）； 豪华超大超亮5.7寸 LCD显示，中英文双语菜单； 探测区域： 根据人体基本结构将探测门划分为多个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。 报警方式： 声光报警，音调快慢可区分金属物大小，多种报警音量模式适用于不同场合的选择，通过门柱左右超亮LED报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。测温报警：真人发音报警，提示体温异常 区域灵敏度： 最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在0-255级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。 抗干扰能力强： 采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。 安全保护： 采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。 电磁辐射： 符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 安装调试： 本设备金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。 技术参数 电 源：AC90V-250V 50HZ-60HZ 功 率：<35W 外型尺寸：2200mm（高）′800mm（宽）′500mm（深） 通道尺寸：2010mm（高）′700mm（宽）′500mm（深） 温度范围：-32-380℃ 距离 比：13：1 基本精确度：±1.5% 超出量程提示：LCD 将显示 “”xxxx” 红外线测温分辩率：0.1℃/℉ 响应时间：小于1秒 相对湿度：10-95%RH（不结露，环境测温<30℃)