产品名称：空气微生物采样器,空气细菌采样器 产品型号：ZRX-28072 空气微生物采样器,空气细菌采样器 型号：ZRX-28072 ZRX-28072 型空气微生物采样器是一种小型携带式采样器。可供医疗卫生、食品工业、发酵工业、制药工业和农牧业以及有关研究部门作空气微生物监测和实验研究的一种新型仪器。本仪器和国际上同类型仪器比较，具有适用范围较广，体积小机动灵活，器件较完备的特点；对空气中微生物的捕获率和国际标准采样器具有同等水平 二、结构特点： 1、 本仪器是一种小型固体撞击式采样器。空气微生物通过采样装置端盖上的18个小孔喷嘴，以产生高速运动，使气溶胶粒子撞击于塑料平皿中的采样介质表面。 2、 本仪器采用斜孔叶轮设计，在采样过程中，内部叶轮在高速气流的推动下能自动旋转，使采集的微生物均匀地分布于琼脂表面，不必附加电动的或发条启动的机械结构，使采样装置的体积及重量大大的减少。 3、 本仪器为方便采样，采用进口单片机，程序控制电子定时器，在不断电的情况下，有储存记忆功能（可重复上一次的定时操作）。 4、 本仪器采用701BB系列气体转子流量计。温度影响较小，流量较稳定。在仪器的内部结构上采用橡胶管大弧度的联结，使气路中阻力较小。 5、 本仪器采用国际上先进的双回路电磁泵结构，具有输出稳定，噪声低，长寿命的特点。 6、 本仪器体积小，重量轻、携带方便、操作简单、不需要其它设备 三、技术规格： 1、 流量计量程为3-30升/分。通常使用20升/分。 2、 用蜡样杆菌芽胞制成的气溶胶。在标准的气雾室中测定 其捕获率 在95%以上。 3、定时器：电子定时：最长时间为99分钟，误差精度不大于10秒。 4、电源：交流220V±10%，50HZ。 直流：12V 5、 消耗功率 ≤ 45W。 6、 噪声 ≤ 68 db。 7、 体积：290×220×200 mm 。 8、 重量：7Kg。