产品名称：变压器容量及特性测试仪 产品型号：ZRX-27394 变压器容量及特性测试仪 ZRX-27394 变压器容量及特性测试仪，在没有外部交流电源的条件下仪器可输出低压三相正弦波逆变电源，进行变压器容量的测试；仪器自身可为测试部分提供工作电源，无需外部供电，使变压器容量测试试验更为方便快捷。本仪器设有电池剩余电量监测功能，以防止电池过放电，延长电池的使用寿命。 本仪器不仅扩展了容量测试范围，而且直观显示引用国家标准范围，使变压器容量测试试验更具有直观性。可进行SG、SC系列干式配电变压器、单相配电变压器、单相特型变压器（含单相电弧炉变压器）的容量测试和型式判断。 当使用外部交流电进行变压器容量测试时，仪器由外部供电，在充电输入口接入交流220V电即可工作。仪器可以与外部试验电源配套使用，可在按国标要求下进行配电变压器空载、负载试验，并判定变压器容量和型式。 功能特点 ◇ 仪器可输出三相正弦波逆变电源，在没有外部交流电源条件下可进行变压器容量测试试验，并自动判断出变压器容量。 ◇ 仪器可采用双电源工作，可用仪器内部电瓶供电，也可由外部交流220V电源供电。 ◇ 仪器可进行单相、三相电弧炉变压器及特种变压器的容量判断。 ◇ 仪器可进行干式变压器及单相变压器的容量判断。 ◇ 可进行S7、S9、S11、S13、S15，SZ7、SZ9、SZ11，D9、D10、D11，SG8、SG9、SG10，SC8、SC9、SC10型10kV级、35 kV级变压器型式的判断。 ◇ 为方便测量, 保证变压器安全，可以在非额定分接进行变压器容量的测定。 ◇ 本仪器可与单相变压器试验电源配套使用，用单相法三次分相测量三相变压器单相特性参数，计算出变压器三相特性参数。三次分相测量结果分别存储在同一序号下，掉电不丢失。 ◇ 本仪器可测量变压器空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压等参数，同时测量三相电压、电流真有效值和有功功率，变压器空载试验可自动捕捉设定点试验数据。 ◇ 量程自动切换，可连接CT、PT进行大型变压器的测量，所有数据显示直读值。 ◇ 空载试验可准确测量设定值下的参数，无须进行电压校正。 ◇ 负载试验可进行降低电流下的测量，并自动将电流折算到额定值。 ◇ 仪器据不同类型变压器自动将负载损耗、阻抗电压等试验结果折算到75、80、100、115、120、145℃。 ◇ 采用大屏幕彩色液晶全汉字菜单化人机界面，表格化数据管理，汉字提示易于操作。 ◇ 仪器可据测试参数自动判断出变压器的额定容量，并计算出与标准的偏差。 ◇ 仪器具有软件校准功能，可进行电压、电流、功率、相位的自动校准。 ◇ 仪器设有实时时钟，随时记录测试时间。 ◇ 可保存30台变压器的额定参数及空载、负载试验记录和结果，掉电不丢失，可随时查阅试验数据。 ◇ 测试结果可通过USB口直接读入PC机自动生成测试报告。 ◇ 采用高速热敏打印机，可现场打印测试结果。 ◇ 仪器可对电池电量进行监测，并显示电池电量模拟条。 ◇ 可将测试结果转存至U盘，试验数据通过U盘直接读入PC机自动生成测试报告。（本项为可选功能） 技术参数 ◇电压量程：0~750V（有效值）误差＜±（0.2%读数+0.02%量程） ◇电流量程：0~100A（有效值）误差＜±（0.2%读数+0.02%量程） ◇功率测量：COSΦ= 0.5 ~ 1.0 误差＜±（0.5%读数+0.05%量程） COSΦ= 0.2 ~ 0.5 误差＜±（1.0% 读数+0.1%量程） ◇容量测量范围： 6 ~ 11/0.4kV 电力变压器： 30 ~ 2500 kVA 6 ~ 11/3~6.3kV 电力变压器： 630 ~ 6300kVA 35kV 电力变压器： 50 ~ 31500 kVA 60 ~ 66 kV 电力变压器： 630 ~ 63000kVA 110kV 电力变压器： 6300 ~ 80000 kVA SJ1/SJ2/ SJ6型 电力变压器： 20 ~ 1800 kVA SJL1型 电力变压器： 30 ~ 1600 kVA SG，SC型/10kV级 干式变压器： 30 ~ 1600 kVA SG，SC型/35kV级 干式变压器： 50 ~ 31500 kVA D型 单相变压器： 5 ~ 160kVA 6 ~ 110 kV级 单相或三相特型变压器： 30 ~80000kVA ◇型式判断范围： 10 kV级电力变压器：S7、S9、S11、S13、S15、D9、D10、D11、SG(C)8、SG(C)9、SG(C)10、 SZ7、SZ9、SZ11、SJ1 35 kV级电力变压器：S7、S9、S11、SZ7、SZ9、SZ11 ◇工作环境温度： 0 ~ 40 ℃ 相 对 湿 度 ： ≤ 85 % ◇仪器工作电源： AC 187 V~242 V 50Hz±1Hz ◇仪器外形尺寸： 320×240×130 （mm） 重量: 约 3 kg