产品名称：在线多普勒流速流量仪/多普勒流速仪 产品型号：ZRX-25905 在线多普勒流速流量仪/多普勒流速仪 型号;ZRX-25905 应用声学多普勒效应简介 多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的，在声学领域中，当声源与接收体（即探头和反射体）之间有相对运动时，回声的频率将有所变化，此种频率的变化称之为频移，即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表，如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪，交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。 声学多普勒流速仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪，其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部，按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度，从而准确测量出从水底到水面不同深层，从左到右不同距离上，上百个流速点数据。就如同美国最先进的相控阵雷达一样，同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据，并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法，并在准确性、稳定性，实时性上有了质的飞跃。 任意一个河流或渠道，只要有一台测量仪，就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。 一、 特点 （1）、单只流速传感器，安装方便（如“碉堡形”，安装在圆形保护井内，由“碉堡观察孔”向下游测量，避免人为及发洪水时杂物冲击），并可隐蔽安装，做到长期稳定可靠工作。 （2）、既可顺流、也可逆流测量，如需要可双向测量，正反两个方向流量分别存入不同存贮区域，方便流量统计。 （3）、大屏幕点阵显示，不仅有中文，还有配合图形，方便操作及流态分析。 （4）、可选配实时显示流速曲线、图形软件，便于水流流态分析研究。 （5）、低功耗测速，传感器便于野外无交流电时长期工作。 （6）、可配接多种水位测量仪表，如压力式、浮子式、超声波式。 （7）、具有USB、RS485通讯口，可实现数据远程传输。 （8）、便携式具有数据存贮功能，便于测量情况分析。 二、主要技术指标 应用范围： 可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。 主机： 供电电源AC220V/DC12V、±20% 温度：-20℃—50℃ 湿度：小于90% 流速传感器： 温度：-10℃—60℃ 最高耐压（包括输出信号线接头）：水下800米。 流速测量性能： 频率1MHZ，最大剖面≤25m 最大流速≤5m/s，大于5m/s要定货可以到10米。 测量精度：±0.5%±2mm/s