产品名称：在线氢分析仪 氢分析仪 产品型号：ZRX-23766 在线氢分析仪 氢分析仪 型号：ZRX-23766 产品概述: ZRX-23766 (C、 D)热导式在线氢分析仪是根据气体的导热率而确定其成分的，即利用被测 气体的相对热导率来测定气体中氢气的含量，该仪器采用进口的微流型热导传感器，结合单片机控 制技术.研发的新一代高精度氢含量在线分析仪器，具有测量精度高、操作简便的特点。 应用领域: 石油化工行业中氢含量的分析、电力行业氢冷系统中对氢浓度的监测、核电站对安全壳内氢 泄漏的监测和氢冷系统中对氢浓度的监测、实验室燃烧试验的气体含量测定、制气站对氢气纯度的 分析。 仪器特点: .配置进口长寿命热导式传感器，无需特殊保养维护。 .测量精度高、响应迅速，量程范围宽。 .自动温度补偿，消除环境以及样气温度的影响。 .智能化处理，全新数字化电路设计。 .多种方式点阵液晶显示，标准RS232通讯接口，可与AMSi立程分析仪监控软件配套使用。 .B型为经济型128 x 64点阵液晶，C型为工程型320 x 240点阵液晶，D型为第四代智能型 800 x 480触摸屏结合嵌入式ARM技术仪器。 技术指标: 测量范围: (0~100) %H2(可选择不同的规格) 标准量程: (0~2%), (0~50)% , (50~80)% , (80~100)% 精度: ≤±2%F·S 输出信号: 4~20mA(最大负载500Ω ) 样气流量: 400±10m1/Min 稳定性: 零点漂移: ≤±1%F·S/7d 报警接点:220VAC, 1A/24VDC, 2A 量程漂移: ≤±1%F·S/7d 最小量程: (0~1)%H2 工作环境: 环境温度: -5~45℃ 响应时间:T90 ≤15S 相对湿度: 0~90%RH 功率:<80W(含加热) 电源: 220VAC±10%. 50HZ±10% 重复性: ≤±0.5%