产品名称：在线环境分析仪/在线式二氧化硅分析仪/在线式二氧化硅检测仪 产品型号：ZRX-23644 在线环境分析仪/在线式二氧化硅分析仪/在线式二氧化硅检测仪 型号：ZRX-23644 检测项目有： 铝离子、氨氮、钙离子、氯离子、余氯、二氧化氯、次氯酸盐、六价铬、总铬 总铜、氟离子、硬度、联氨、总铁、锰离子、镍离子、硝酸盐、亚硝酸盐、 高锰酸盐、酚、磷酸盐、硅、二氧化硅、钠离子、硫化物、尿素和总锌 特性 比色法或离子选择电极法 自动清洗 自动校正 试剂用量少 维护保养省 大屏幕彩色触摸屏显示 以太网和4-20mA电流输出 1000条数据存储 IP55增强型聚酯外壳 壁挂式安装 选配RS232、Modbus输出 概述 在线环境分析仪ZRX-23644®采用比色法或离子选择电极法测量原理，是一台单参数的湿式化学分析仪，适合在线监测环境过程溶液。独特的设计标准：安装简单、重量轻、使用高质量的部件、精密微型泵50μl/脉冲 EPDM或Kalrez、液接部分采用气密孔或排放收集器、自动清洗/自动校正或手动采样、基本功能容易调试、容易化学改变、内置流路选择（可选择2通道测量） 在线ZRX-23644®环境分析仪设计成2个完全隔离的结构：化学分析部分和电子/工业PC部分，容易维护。 在线ZRX-23644®环境分析仪采用经济、耐腐蚀性IP65外壳，适合于工业环境下使用。压缩空气吹扫可避免腐蚀性气体和高湿度环境下使用造成的损坏。 在线环境过程分析仪ZRX-23644® 具有下列优点： 可以采用压缩空气进行吹扫，更加适合恶劣环境下使用 内置ModuPlex流路选择装置，允许分析2路不通的水样 低体积分析槽设计，低消耗化学试剂，节省运行费用 定时测量，用户自定义测量周期 自动清洗，用户自定义分析周期和清洗频率 自动校正/确认，用户自定义自动校正或自动确认，用户可以用已知浓度的样品来检测仪器是否正常 具有手动采样测量功能 具有可调整搅拌速度功能 在线环境分析仪ZRX-23644®采用工业级PC进行控制，5.7”彩色TFT触摸屏显示测量数据、参数或图形显示，具有数据记录、报警和控制等功能，以太网输出便于远程控制，USB接口便于数据传输，另外还有标准4-20mA输出供使用。 典型应用 饮用水 典型测量参数: 氨氮、砷、余氯、色度、二氧化氯、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟离子、锰离子和浊度。 锅炉循环水 典型测量参数: 氯离子、联氨、磷酸盐、钠离子和二氧化硅 工业/市政废水 基本营养物质的分析参数: 硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮和磷酸盐 总有机物质的分析参数: TOC、COD或BOD 冷却水 典型参数: 碱度、氨氮、电导率、铜离子、总硬度和铁离子 地表水 典型参数: 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐