产品名称：金属管线和电缆测位器/管道测试仪 型号：ZRX-18236 金属管线和电缆测位器/管道测试仪 型号：ZRX-18236 主要性能： 日本富士地探潜心研发的“金属管线和电缆测位器ZRX-18236”是集三种主动频率探测及自然波法探测技术于一体的探测供水、煤气等各种金属管道的埋设位置、方向及深度的新型仪器，比过去此类仪器的性能及探测精度有大幅度提高，无论管道的口径大小，距离长短，还是错综复杂的混合管网，均有准确的探测能力，工作效率明显提高。 主要特点： ◆ 大屏幕液晶显示器操作过程清晰明了，使操作者在现场毫不迟疑地使用面板上的键盘选择正确的工作方式； ◆ 可单手操作重量仅2公斤的接收机键盘，长时间工作不会感到疲劳；综合国际先进技术，保持富士原有； ◆ ZRX-18236使用了三种探测效率最高的频率，即27kHz、83kHz和334kHz来定位和寻找金属管线设备；而且发射机可同时发射27kHz和83kHz两种频率，接收机自动选择接收频率，达到对管线最佳测位效果，这一功能对于探测由不同管径组合而成的管路时尤为重要； ◆ 增加了一个新的无线功能，即在现场有感生磁场时，可不使用发射机的功率进行寻管探测，特别适用于地下管线的长距离追综； ◆ 设有最大值和最小值工作方式，通过液晶屏以图形及数字显示，埋设管线的位置、方向及埋深一目了然； ◆ 接收机天线继续采用富士特有的差动式天线，这种天线定位管线精确，对于并行管线较多的城市管网探查非常实用。 主要性能 ZRX-18236使用了三种探测效率最高的频率,即27kHz/83kHz和334kHz来定位和寻找金属管线设备;而且发射机可同时发射27kHz和83kHz两种频率,接收机自动选择接收频率,达到对管线最佳测位效果,这一功能对于探测由不同管径组合而成的管路时尤为重要; 增加了一个新的无线功能,即在现场有感生磁场时,可不使用发射机进行寻管探测,特别适用于地下管线的长距离追踪; 设有最大值和最小值工作方式,通过液晶屏以图形或数字显示,埋设管线的位置,方向及埋深一目了然; 接收机天线继续采用富士经典的差动天线,这种天线定位管线精确,对于并行管线较多的城市管网探查非常实用。 技术特点 发射机 频率 27kHz,83kHz,334kHz 输出功率 感应方式=0.5w 直接方式=3.0w 发射方式 CW等幅波(非调频) 天线 单线圈天线 使用电源 DC12V(UM-1*8) 电池使用寿命 感应方式=大约20小时 直接方式=大约10小时 使用温度 0-50°C 重量和尺寸 2.5kg/288*241*105mm 接收机 频率 27kHz,83kHz,334kHz 无线方式 15kHz-25kHz 天线 单线圈天线 差动天线 显示 液晶显示器 深度指示 3位数字 当前测量值 3位数字 使用电源 DC9V(UM-3*6) 电池使用寿命 无信号状态-8小时 使用喇叭-5小时 使用背光-5小时 使用温度 -20-50°C 重量和尺寸 2.0kg/131*280*610mm 探测精度 定位精度 1.2m±2cm 2m±5cm 5m±25cm 深度精度 1.2m±5% 2m±5% 5m±10%