产品名称：钢索拉力测试仪/钢索拉力检测仪/绳索张力仪 产品型号：ZRX-11172 钢索拉力测试仪/钢索拉力检测仪/绳索张力仪 型号：ZRX-11172 一、主要用途及使用范围 绳索张力仪适用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。 二、主要功能特点 具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。 重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。 具有七种线径测量功能、测量范围更宽。 使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等。 三、操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。 四、仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内，测力精度可达5％。 五、被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的 数据，测力时只需选取相应索号即可。 六、使用范围：适用于柔性的拉伸的索；仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在5%以内。 七、测力操作； 1、按“ON/OFF”既进入前次测力的索号测力状态，可以直接测量相同索号钢索。 2、长按“+”进入索号选定程序，选择需要标定的索 号，按“清零/确认”键确认。 3、钢索卡入轮槽并按“清零/确认”键清零 4、旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力 5、没有任何操作，30分钟自动关机 6、测毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。 8、本产品现有系列0.5、2、10、20、30吨5种 八、张力测试范围1000-20000kg。 九、测试绳索直径:10mm～34mm。 十、显示单位:kg、Kn，公斤和千牛可互相转换。 十一、不同量程索力测定仪标定的索号如下表： HAD-SL—10 HAD-SL—20 HAD-SL—30 索号 直径 标定量程（T） 索号 直径 标定量程（T） 索号 直径 标定量程（T） 1 φ10 5 1 φ≤16 10 1 φ≤22 15 2 φ12 5 2 φ18 10 2 φ24 15 3 φ14 10 3 φ20 15 3 φ26 20 4 φ16 10 4 φ22 15 4 φ28 20 5 φ18 10 5 φ24 20 5 φ30 30 6 φ20 10 6 φ26 20 6 φ32 30 7 φ22 10 7 φ28 20 7 φ34 30