产品名称：组织研磨仪 货 号：29845 产品型号：ZRX-29845 组织研磨仪 型号：ZRX-29845 ZRX-29845组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。 ZRX-29845组织研磨仪技术参数： 当需要低温研磨环境，可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟，取出后移至主机快速固定即可开始研磨，不需要进行再次冷冻处理，节省液氮 制冷温度：-35-室温（可调） 应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 液晶显示： 微电脑控制 大屏幕液晶屏，显示工作状态 适配器处理样本量： 24*(0.2-0.5ML) /16*2ML / 8*(7-10)ML /8*15ML / 4*25ML/ 2*50ML 均质速度： 10—70 HZ/秒 防震原理：en-1工作方式 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 最终出料粒度：~5μm 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 带自动中心定位的紧固装置： 是 工作时安全锁，全程保护 研磨套件材料：硬质刚, 聚四氟乙烯（特氟珑） 电源：两相220V/50HZ 工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定； 研磨球直径：0.1-30mm 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 加速：在2秒内达到最大速度 减速：在2秒内达到最低速度 噪音等级：<65db 研磨机采用了特殊的垂直上下震动模 式，通过研磨珠（氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染 目前已有的其它样品制备方法相比，具有通用性广、高效灵活的优 点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点，可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。 本款机器又名，多样品组织研磨机，快速组织研磨机，多样品组织匀浆机，快速样品匀浆系统 1.操作数量多，效果好高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力，批间，批内差异小。抽提的蛋白比活更高，核酸片断更长。 2.无交叉污染,样品管在破碎过程中处于全封闭状态，可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内，避免样品间的交叉污染以及外界污染。 3.操作简便，内置程序控制器，可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置，人性化操作界面。 4.稳定性好，采用垂直振荡方式，研磨更充分，稳定性更好，仪器运行过程中，噪音小于70dB，不会对其它实验或仪器产生干扰。 5.方便低温操作,当需要低温研磨环境，可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟，取出后移至主机快速固定即可开始研磨，不需要进行再次冷冻处理，节省液氮。 6．重复性好同一组织样本设定相同程序，获得相同的研磨效果。工作时间短，样本温度不会上升。 7．低温型高通量组织研磨仪，整个研磨过程全在低温下进行。防止样品过热影响样品的活性。 应用范围： 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎； 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎； 适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎； 适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎； 适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎； 适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。 更快速、更高效地提取植物及动物组织DNA、RNA和蛋白质 更快速、更高效地冷冻研磨粉碎，振荡混匀 更快速、更高效地细菌、酵母样品细胞破壁及裂解，仅需几十秒 更快速、更高效地食品、饲料样品研磨均质化、均相化 更快速、更高效地矿物、矿石样品研磨及均相，可达100纳米以下 更快速、更高效地理化分析（原子吸收、X荧光）和三代测序扩增样品制备