产品名称：个体粉尘采样器/粉尘采样器/个体粉尘采样仪 产品型号：ZRX-7401 个体粉尘采样器/粉尘采样器/个体粉尘采样仪 型号：ZRX-7401 本产品是我公司08年最新研制生产的个体粉尘采样器， 采用微电脑恒流系统控制、LCD数显系统；运用高性能真空采样泵恒流采样，流量（可选）0.1~3L/min、1~5L/min，交直流两用。 ZRX-7401智能个体粉尘采样器是在原人工控制的基础上新增加了微电脑开机、关机、倒计时控制的全自动大气采样器。 该仪器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、室内环境、科研等采集有毒物质样品的新型仪器。该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镍氢充电电池，连续运转时间一次性充电可达24小时、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1～99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。 该仪器机壳采用了高强度AS、ABS彩色工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。颜色分四种棕色、灰色、绿色、兰色供选购，永不褪色。 一、技术参数及工作条件 ◆ 采样流量范围（可选）：0.1~3L/min、1~5L/min ◆ 采样范围：全尘及呼吸性粉尘 ◆ 流量误差：≤5％ ◆ 流量计精度：2.5级 ◆ 采样时间：>8小时 ◆ 定时范围：99小时59分内任意设定 ◆ 定时误差：≤1‰ ◆ 最大负压：≥35000pa ◆ 工作温度：－25～45℃ ◆ 贮存温度：-40℃～+60℃ ◆ 环境大气压：80KPa~110Kpa ◆ 噪 声：≤55dB ◆ 相对湿度：≤85％ ◆ 控制按钮允许在休息、吃饭或其他情况时暂停采样 ◆ 防倒吸系统：可防液体及颗粒物倒吸到仪器内，从而可延长仪器使用寿命 ◆ 电源：10VDC、220V50HzAC ◆ 充电电流：300mA（标准型） ◆ 体积：100×50×110mm 二、使用与维护 1、采样：装好带滤膜的采样头，按压微电脑“确认/取消”键，显示屏出现“0：00”， 再按压“分”选择所需的时间， 此键最大时间为59分，若59分不够，再按压“小时”键，此键最大时间为99小时，当时间选择好后再按压“确认/取消”键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示“0：00”时主机受电脑程序控制自动切断电源。 若要重新设定或提前关机，只要按“确认/取消”键，则进入重新设定或关机。显示屏显示“0：00”。 2、充电：将交流电源线分别插入仪器220V交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14～16小时（标准充电时间）。每次充足电可连续工作或累计工作10小时左右。 注意事项：长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镍氢电池的使用寿命。 在含尘较多的空气中，应在开机前装好带滤膜的采样头，否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。 仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。 三、仪器成套件 主 机 1台 仪器箱 1只 采样头 1只 采样夹 2只 滤 膜 1盒 连接胶管 1根 摄 子 1把 智能充电器 1只 背 包 1只 说明书 1份 合格证 1份