产品名称：棉籽出油率测定仪/花生含油率测试仪/大豆含油率检测仪 产品型号：ZRX-29682 棉籽出油率测定仪/花生含油率测试仪/大豆含油率检测仪 型号:ZRX-29682 ZRX-29682含油率检测仪是针对谷物检测分析开发的专用分析仪器，可快速、准确、无损地检测样本的含油率，可广泛适用于玉米、葵花籽、香菜籽、山茶籽、菜籽、花生、大豆、棉籽、芝麻、橄榄等的检测分析。仪器体积小、重量轻，可方便地携带到田间地头、仓储车间以及卡车内进行谷物的检测分析。 含油率测定仪采用智能微处理机作控制，对含油作物的种籽及其饼、粕（如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽等）进行含油率的快速测定，具有操作简单方便、测试精度高、测试速度快等特点。 ZRX-29682含油量快速检测仪基于光谱技术与化学计量学分析模型技术的综合分析技术，实现了对多个有机官能团的样品进行快速、无损、定性或定量分析，是现场快速筛查和加工过程实时监测的理想手段。ZRX-29682棉籽出油率测定仪/花生含油率测试仪/大豆含油率检测仪/含油仪 ZRX-29682含油率检测仪的技术指标： 测量对象：含油率 测量时间：<40秒 核心探测器：红外高精度传感器 尺寸：便携式 重量：<10kg 供电电压：220V交流电 外部接口：可选RS232，USB，SD存储卡 工作温度：5-45摄氏度 显示器：7寸彩色触摸屏 ZRX-29682含油率测试仪的特点: 快速检测，特别适合质量检测 不破坏样品，直接检测，无损检测 快速检测，检测时间不超过40秒 7寸液晶触摸屏操作，内置嵌入式操作系统 测量稳定性好，强大的化学计量学软件功能 中文操作系统，操作简便，使用者无需培训轻松操控仪器 仪器具备自检功能，保证每一次测量结果可信度高 绿色无污染：用仪器法测量，不使用化学药剂，不对环境造成危害，不损害操作人员的健康 测试费用低：用仪器法测量只需220V电源，功率消耗小 本仪器按照客户要求量身定做，属于定制产品 样品的测试与分析速度快 可选配不同规格的测样附件，可选配充电电池，可选配大容量存储器 可按照客户要求定做英语、法语、德语、意大利语、日语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、拉丁语等各种语言的操作界面