砷测定仪  水质砷检测仪 型号：ZRX-28278

ZRX-28278砷测定仪仪器广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水（透明无悬浮物的水）中砷浓度的测定

ZRX-28278砷测定仪技术参数

1.测量范围：0.001～0.50mg/L，超过稀释测定

2.示值误差： ≤±5%

3.小分辨率：0.01mg/L

4.重复性  ：≤3%

5.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

6.外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

7.重量： 1kg

8.正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

ZRX-28278砷测定仪产品特点：

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性强。

2、操作简便，测量精度好。

3、大屏幕液晶中文显示，所有设定、标定、记录操作在同集成环境下实现。

4、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

5、可贮存10条工作曲线及99个历史记录，用户可自行标定校准曲线，断电不丢失。

6、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。