全自动均质器  型号:ZRX-28790

ZRX-28790全自动均质器是专门为食品安全和生物医药领域的快速发展、样品快速处理而设计的。该设备应用广泛，适应领域包括农畜产品、肉蛋奶、饲料中农药或兽药残留检测等前处理领域。ZRX-28790全自动均质器是一款可实现多通道的均质器，从均质处理到清洗刀头全自动完成，全自动程序控制消除了可能存在的操作差异，样品均质提取的过程更加高效、简单。

一、ZRX-28790全自动均质器性能特点

1.彩色TFT7寸大屏幕触摸操作，PLC主控，全中文操作。

2.微电脑控制均质处理、刀头清洗全过程。

3.多种标准均质程序选择，操作简便快捷

4.自定义工作程序，设定各环节的工作流程

5.分步显示工作过程和剩余时间

6.故障信息提示和蜂鸣器提示功能

7.六通道同时均质方式，缩短处理样品的等待时间

8.六个独立的刀头清洗池，避免交叉污染

9.刀头上下循环运动，确保均质效果

10.三种清洗方式:水、有机溶剂及超声波。

11.超声波启动时无水保护和提示功能

12.多组均质程控，50组数据存储功能

13.WiFi连接，远程操作、图形化界面

二、ZRX-28790主要参数：

1.电源电压：220V

2.电机功率：350W/只

3.转数：6000-25000转/分

4.样品处理量：32个/批（165ml专用烧杯）（标配）

5.每把刀头规格：19×195mm

6.变频调速系统

三、ZRX-28790功能选择

一键选择单通道工作方式

一键选择六通道不同速度工作方式

一键选择一至六通道工作方式

一键选择自动清洗刀头的流程

一键选择批处理样品的数量

一键设定处理样品的循环次数

一键清洁管路功能

四、全自动清洗刀头

1.第一步 清洗池使用流动的自来水进行初步的清洗，有效地去除

样品残渣

2.第二步 清洗池使用有机溶剂清洗彻底去除样品残留物

3.第三步  使用效超声波做清洗，清除刀头内部缝隙残留物