解析平磨仪工作原理

磨片直径：240mm

磨盘转速：86r/min

砣片：0.9，1.75，2.92kg

详细介绍： 用途：用于对涂料、油漆、油墨内两种同类着色颜料的相对着色力和冲淡色的试验

试验技术特征：将用平磨机在一定条件下制备的两个分散体各按一定比例的白颜料浆进行混合并将此组成的两个冲淡色浆进行着色强度冲淡色的比较。

平磨机执行标准GB5211.19-88  ISO787/16-86是化工领域内对涂料、颜料等行业，相对着色力和冲淡色测定标准的试验设备，该机整体结构整体结构合理，性能可靠耐用，外型较新颖、操作方便具体特点如下：

1、       整机重量72Kg左右，适用放置普通工作台面上（最佳放置水泥台上），操作高度适中。

2、     磨片磨盘上设有凹型窝便于对磨片的更换，不须用工具撬动。

3、  tuo片重量共计约7.32Kg，共分为四片，其中0.9Kg一片、1.75Kg两片、2.92Kg一片、，全部tuo片装置机罩内部，安全并设置小门便于更换调整压力。

4、 磨片支架锁紧结构灵敏、方便、可靠。

5、  电机槽轮带采用双带传递，确保传递转数准确，（三角带为O型，带长度630mm）。

6、  电气元件均取国内先进元器件，抗干扰性强。

7、 本机电源220V，50HZ便于用户安装使用。

8、 该机体底脚为耐油橡胶材料达到了减震、防滑及不损伤工作台面等优点。

工作原理

电机启动后，将动力传递于减速机，减速机轴端设有磨片基础座，两盘片之中置有试样，通过支承架力距比将tuo片的重量转换为试验所需要的压力，tuo片装入后即可工作。

性能指标：

（1）       使用电源：220V  50HZ

（2）       电机功率：750W

（3）       磨盘转数：约86r/min

（4）       设定数：0——999

（5）       转数显示范围：0——999999

（6）       外形尺寸（长*宽*高）：600*450*420mm

（7）       重量：72KG