恒温水浴锅使用维护使用方法

使用维护

恒温水浴锅

A:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.

B:接通电源.

C:选择恒温温度:

将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度.

将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度.(红色指示灯亮,表示加热器工作).

D:工作完毕,将温控旋钮置于小值,切断电源.

E:若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干.

F:禁止在水浴锅无水的状态下使用加热器.

使用方法

1．使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。

2．开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。

3．将仪表设定到所需要的温度，加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。

4．恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度

注意事项编辑语音

1．箱外壳必须有效接地。

2．在未加水之前，切勿开上电源，以防电热管之热丝烧毁。

3．非必要时请勿拆开右侧之差板以策安全。

维护修理：

1．使用完毕应将电源关断。

2．箱内外应经常保持整洁。

3．如发现批示灯不亮，先将电源关断，拔下插扑将右侧之插板拆开，如保险丝或指示灯泡损坏，可用同规格更换之。

4．如遇恒温控制失灵，说明控制器上之传感器失灵，调换后即可使用