ZRX-30348电热板注意说明

注意

1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.

2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能.

3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致.

4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.

- 应在指定电压下使用.

说明

1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240℃，瞬时不超过300℃。

2、硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好，在工作区温度不超过240℃时，其电力密度可达3W/cm2。

3、粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150℃。

4、若是空中干烧工况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1W/cm2；非持续工况，电力密度可达1.4W/cm2。

5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外

6、 必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，并安装地线。

7、 首先使用会有微烟产生，属于正常现象。

8、 使用过程中应防止加热介质溢出器皿，流入箱体损坏电器。

9、 使用中如出现故障应切断电源再进行检修。

10、 禁止空烧。