中瑞祥新款照度计测量原理使用步骤

照度计(或称勒克斯计)是种门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度，也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。

测量原理

光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时，入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上，在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有定的比例关系。这时如果接上外电路，就会有电流通过，电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置，因此可以测照度，也可以测低照度。 引照度计的种类: 1.目视照度计:使用不便，精度不，很少使用2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计

手持照度计使用步骤

①打开电源。

②打开光检测器盖子，并将光检测器水平放在测量位置。

③选择适合测量档位。

如果显示屏左端只显示"1"，表示照度过量，需要按下量程键(⑧键)，调整测量倍数。

④照度计开始工作，并在显示屏上显示照度值。

⑤显示屏上显示数据不断地变动，当显示数据稳定时，按下HOLD键，锁定数据。

⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。

比如:屏幕上显示500，右下角显示状态为"×2000"，照度测量值为1000000lx，即(500×2000)。

⑦再按下锁定开关，取消读值锁定功能。

⑧每次观测时，连续读数三次并记录。

⑨每次测量工作成后，按下电源开关键，切断电源。

⑩盖上光检测器盖子，并放回盒里。

使用作用

照度与人们的生活有着密切的关系。充足的光照，可防止人们免遭意外事故的发生。反之，过暗的光线可引起人体疲劳的程度远远过眼睛的本身。因此，不适或较差的照明条件是成事故和疲劳的主要原因之。现有统计资料表明，在所有职业劳动的事故中约有30%是直接或间接因光线不足所成的。对体育场(馆)的光照要求是非常严格的，光照过强或过暗都会影响比赛的效果。

那么，人们居住的室内对照度的卫生学要求是如何呢?照度是在卫生学中项十分重要的指标。光是指能引起人眼睛光亮感觉的电磁辐射，当光线入眼睛后可产生的知觉称为视觉。人们所见的光是指可见光，其波长范围在380~760nm(纳米)之间。

采光可分为自然采光和人工光源两大类。自然采光是指室内和地区的天然照度，有直接的日光照散射光和周围物体的反射光，常用采光系数和自然照度表示。而采光系数是指采光口的有效面积与室内地面面积之比。般住宅的采光系数在1/5~1/15之间，居住面积比在1/8~1/10之间(窗面积/室内地面面积)。自然照度系数是用于评价自然光的照度水平。它是反映室内的和同时从室外来的光照射关系。也反映出当地光气候(自然光能源和气候的阳光照度指标的总和)。

为保障人们在适宜的光照下生活，我制定了有关室内(包括公共场所)照度的卫生标准。如在公共场所商场(店)的照度卫生标准≥100Lx;图书馆、博物馆、美术馆、展览馆台面照度的卫生标准≥100Lx;公共浴室照度卫生标准≥50Lx;浴室(淋、池、盆浴)≥30Lx，桑那浴室≥30Lx.外有关室内照度的标准，如德推荐几种额定光强，办公室包括文书工作区为300Lx，打字，绘图工作为750Lx;在工厂，生产线上的视觉工作的照度要求为1000Lx;酒店、公共房间为200Lx;接待点、出纳柜为200Lx;商店的橱窗为1500~2000Lx;医院病房为150~200Lx，紧急治疗区为500Lx;学校、教室为400~700Lx;食堂、室内健身房为300Lx等。

对于照度大小的测量方法，般用照度计测量。照度计可测出不同波长的强度(如对可见光波段和紫外线波段的测量)，可向人们提供准确的测量结果。