解析在线氨水浓度计 在线密度仪 音叉氨水密度浓度计 ZRX-18035

介绍

在线密度/浓度计用于测量罐体和管道中液体介质的浓度。浓度测量是产品生产工艺中重要的过程控制，音叉密度/浓度计可用作固含量或浓度值等其他质量控制参数的指示器。可满足用户对密度、浓度、固含量的多种测量要求。

◆ 工作原理

在线密度/浓度计，是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励，并使音叉处于中心频率下自由振动，此频率与接触液体的密度有着相联对应关系，因而通过对频率的分析可测量液体的密度，再进行温补可消除系统的温漂；而浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出25℃温度下的浓度值。

◆ 应用行业

1、石化行业：柴油、汽油、乙烯等。

2、化工行业：硫酸、盐酸、硝酸、氯乙酸、氨水、甲醇、乙醇、盐水、氢氧化钠、冷冻液、碳酸钠、甘油、双氧水等。

3、制药行业：药液、生物液体、醇提、丙酮、酒精回收等。

4、食品及饮料行业：糖水、果汁、酿造、奶油等。

5、电池、电解液行业：硫酸、氢氧化锂等。

6、环保行业：脱硫（石灰浆、石膏浆）、脱硝（氨水、尿素）、废水处理mvr（酸、碱、盐回收）等。

产品性能

精度 ±0.001g/cm3 ±0.25%

工作范围 0～2g/cm3 0～100%

重复性 ±0.0001g/cm3 ±0.1%

过程温度影响（已校正） ±0.0001g/cm3 ±0.1% （每℃）

过程压力影响（已校正） 忽略不计 忽略不计

（1）上述精度适用于标定范围0.8–1.5g/cm3(800﹣1500 kg/m3)。

（2）液体的粘度最大可达2000cP。

（3）温度影响指的是因过程流体温度偏离工厂标定温度而引起的最大测量偏差。

（4）压力影响定义为：由于过程压力偏离标定压力而引起的传感器流量和密度敏感度的变化。

温度规格

过程温度 标准：–25℃～+120℃

订制：–25℃～+150℃

环境温度 –25℃～+85℃

温度系数 20ppm/℃（校正后）

内置温度传感器 温度芯片

结构材料

接液部件 316L、哈氏合金、钛合金、锆等

叉齿抛光 标准抛光、 PTFE涂层、电解抛光

外壳 IP65，铝合金

工作压力 标准 2.5MPa以内

定制 6.3MPa以内

过程连接类型 法兰   卡箍   螺纹

电源要求 24 VDC,100mA

输出 四线制，4-20mA/RS485

电气接口 M20*1.5

危险区域分类

防爆认证 Ex d ⅡC T6 Gb