中瑞祥测振仪升级特点以及分类

升点

振动测试是实现设备状态与故障诊断的重要手段,手持式测振仪的使用提了生产安全、生产质量和生产效率。因此对手持式测振仪的研究有着重要意义和实用价值。本文分析了振动测试仪发展及内外振动测试系统的发展状况，针对测振仪存在系统功能单，或者价格昂贵等局限性，结合单片机的应用着重研制精度、体积小、功能强、抗干扰强、成本低的手持式测振仪。主要行了以下几个方面的工作:1.根据手持测振仪的总体设计方案,给出了电路方框图并利用Protel99SE软件Layout PCB具体电路，并对电路重要参数行了分析计算。在硬件和软件两方面都采取了各种抗干扰措施,保证了测量的精度，提了仪器的可靠性。2.全面了解振动测振系统,在现有压电式加速度传感器、电荷放大器测振系统的基础上，设计了手持式内置微型双电荷放大器和频率补偿电路的体化手持测振仪。3.在数据处理中采用ZOOMFFT算法,提了测量的精度;采用了嵌入式系统的原理创建数据文件存储系统,提读取速度，节省了单片机RAM的空间;通讯采用USB接口，大提了数据传输的速度，并为二次开发提供了良好的基础。

1、测振仪设计，具有功耗低、性能可靠、型美观、使用携带为方便的点。

2、按标制，测量值与际振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。

3、可靠性的环形剪切加速度传感器，性能远远优于压缩式传感器。

4、具有低频分档功能，在振动测量时，便于识别设备故障类型。

5、备有信号输入功能，配接温度传感器，即可测量温度。

6、备有信号输出功能，选配用耳机，兼具设备听诊器功能;配接示波器、可用来监测、记录振动信息。

7、按振动传感器与主机的连接方式分为体式和分体式供您选择。

8、适用于各类机械的振动、温度测量。

分类

手持式测振仪

手持式振动计系根据标系列测试标准和仪器标准而设计，电路设计，全部采用集成电路，电荷变换置于探头内，从而具有噪声小、抗干扰，可以用粗电缆连接等优点。

爆破测振仪

爆破测振仪是应用于爆破测量工程，是门用来记录、分析爆破振动数据的测振仪器，该仪器可与传感器和数据分析系统构成智能的测试系统.

使用方法

1、测振表测点选择:利用测振表，对主要设备的轴承及轴向端点行测试，并配有现场检测记录表，每次的测点必须相互对应。

2、测量周期:在设备刚刚大修后或接近大修时，需两周测次;正常运行时个月测次;如遇所测值与上次测值有明显变化时，应加强测试密度，以防突发事故而成故障停机。

3、测量值判定依据:参照际标准ISO2372。

转速:600~1200r/min，振动测量范围:10~1000Hz。通常在设备正常运行时，其检测速度值在4.5~11.2mm/s(75kW以上机组)范围为监控使用，过7.1mm/s以上就要考虑安排大修理。这个数值的确定除考虑设备电机容量外，还要考虑工作连续性强、安全可靠性等方面。总之，测振表与其它检测仪器配合使用，有利对设备的运行状态行分析。如测振表与油质分析仪、电动机故障检测仪、对中仪等仪器配合使用，能更准确地判断设备的运行情况。